Prüfung:	Informationstechnik

Termin:	Mittwoch, 17. Juli 2002
08:30 – 10:30

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Bemerkung:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |
| 2 | 11 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 9 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion soll im Bereich  optimal durch eine Gerade  angenähert werden.

- Bestimmen Sie die Gleichung der Geraden

- Skizzieren Sie das Ergebnis

Lösung:

Lösung mit Maple:

diff(int( ((-exp(-x))-(a*x+b))^2, x=0..1 ),a);

-4 exp(-1) + 2/3 a + b + 2

> diff(int( ((-exp(-x))-(a*x+b))^2, x=0..1 ),b);

-2 exp(-1) + a + 2 b + 2

>

>

> solve( -4*exp(-1)+2/3*a+b+2=0, b );

3/4 exp(2) - 12/5 a - 3/4

> solve( -2*exp(-1)+a+2*b+2=0, a );

>

2 exp(-1) - 2 b - 2

> solve( -4*exp(-1)+2/3*(2*exp(-1)-2*b-2)+b+2=0, b );

-8 exp(-1) + 2

> solve( -2*exp(-1)+a+2*(-8*exp(-1)+2)+2=0, a );

>

18 exp(-1) - 6

>

> plot([-exp(-x), (18*exp(-1)-6)*x+(-8*exp(-1)+2)], x=0..1, color=[red,blue], style=[point,line]);

2.	DFT  (11 Punkte)

Eine Rampenfunktion (Amplitudenwerte +1, -1) mit der Frequenz 100 Hz wird mit der Blockgröße N=10 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms.

- 2P Tragen Sie die Abtastwerte in die Zeichnung und die Werte in die Tabelle ein.

- 5P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die DFT für m=0, m=2, m=4.

- 1P Wie groß ist die Grundfrequenz für m=1?

- 1P Wie groß ist die Amplitude für m=1? Ohne Berechnung, jedoch mit Begründung.

- 2P Welcher prinzipielle Fehler wird bei dieser Abtastung gemacht?

Lösung a :

| n= | f(n) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | -0,8 |
| 4 | -0,4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | -0,8 |
| 9 | -0,4 |

Lösung b :

Mit der Formel

und den Werten für N=10, ergeben sich für die jeweiligen Ergebnisse:

| m-te Harmonische | Amplitude |
| --- | --- |
| 0 = Mittelwert | 0 |
| 1. | 0 |
| 2. | 0,68 |
| 3. | 0 |
| 4. | 0,42 |

Lösung c :

50 Hz

Lösung e :

Für m=1 ist die Amplitude 0, da die Frequenz 50Hz = tiefste Signalfrequenz nicht als Signal vorkommt.

Lösung f :

Aliasing : Im Signal sind Frequenzanteile welche größer als ½ fABTAST sind.

Lösung mit HP VEE

3 	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

Schaltung mit R,L  und C

- Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G(s)

- Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe)

- Bestimmen Sie die Impulsantwort für die normierten Werte R=1, C=1, L=1

- Skizzieren Sie die Impulsantwort für t=0 bis 15

Lösung Aufgabe 3a

Lösung b

Lösung Aufgabe c

with(inttrans):

> invlaplace(1/(s^2+s+1), s, t);

- 1/3 sqrt(-3)

(exp((-1/2 + 1/2 sqrt(-3)) t) - exp((-1/2 - 1/2 sqrt(-3)) t))

> plot(-1/3*sqrt(-3)*(exp((-1/2+1/2*sqrt(-3))*t)-exp((-1/2-1/2*sqrt(-3))*t)),t=0..15);

4	FIR-Filter  (10 Punkte)

Ein Bandpaß mit den Grenzfrequenzen fgoben = 200Hz und fgunten=150Hz ist als FIR-Filter für N=3 zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=5 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter

- Berechnen und skizzieren Sie die Antwort des FIR-Filters auf einen Impuls der Breite von 10 Abtastwerten.

Bitte weisen Sie die Zahlen der Bilder den Buchstaben des entsprechenden Bildes zu:

| Bild 1 | Bild A |
| --- | --- |
| Bild 2 | Bild B |
| Bild 3 | Bild C |

Bild 1 gehört zu Buchstabe: _C_

Bild 2 gehört zu Buchstabe: _A_

Bild 3 gehört zu Buchstabe: _B_

Bitte weisen Sie die Zahlen der Bilder den Buchstaben des entsprechenden Bildes zu:

| Bild 1 | Bild A |
| --- | --- |
| Bild 2 | Bild B |
| Bild 3 | Bild C |

Bild 1 gehört zu Buchstabe: _C_

Bild 2 gehört zu Buchstabe: _B_

Bild 3 gehört zu Buchstabe: _A_

Bitte weisen Sie die Zahlen der Bilder den Buchstaben des entsprechenden Bildes zu:

| Bild 1 | Bild A |
| --- | --- |
| Bild 2 | Bild B |
| Bild 3 | Bild C |

Bild 1 gehört zu Buchstabe: _A_

Bild 2 gehört zu Buchstabe: _B_

Bild 3 gehört zu Buchstabe: _C_

# Text boxes

u

R

L

u

C