Prüfung:		Informationstechnik 2

Termin:		12. Januar 1996,  8:30 - 10:30

Prüfer:			Prof. Walter

Hilfsmittel:		beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |
|  | 2 | 10 |
|  | 3 | 10 |
|  | 4 | 20 |
|  | Gesamt | 50 |
| Note |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

1.	Laplace Transformation		(10 Punkte)

Berechnen Sie die inverse Laplacetransformierte der Funktion:

Ist ein System mit dieser Übertragungsfunktion stabil ?

Lösung:

2.	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Ein System hat im Zeitbereich folgende Differentialgleichung

a) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion

Ermitteln die Systemantwort auf

Skizzieren Sie die Systemantwort

Lösung Aufgabe 2a

3.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion  soll im Bereich  optimal durch eine Gerade angenähert werden. Die Gerade muß durch den Nullpunkt gehen.

a) Bestimmen Sie die Gerade

Lösung a

4.	Digitale Filter (20 Punkte)

Ein Bandpaß mit den Grenzfrequenzen von fu=200 Hz und fo=1000Hz ist als FIR-Filter für N=3 zu berechnen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=10 kHz.

a) Berechnen Sie die Filtergleichung

b) Berechnen und skizzieren Sie die Antwort bei folgenden Eingangswerten:

Bemerkung: Sie finden auf Seite 11 eine Vorlage.

Lösung:

| n | xn | yn |
| --- | --- | --- |
| -8 | 0 |
|  | -7 | 0 |
|  | -6 | 0 |
|  | -5 | 0 |
|  | -4 | 0 |
|  | -3 | 0 |
|  | -2 | 0 |
|  | -1 | 0 |
|  | 0 | 0,2 |
|  | 1 | 0,4 |
|  | 2 | 0,6 |
|  | 3 | 0,8 |
|  | 4 | 1 |
|  | 5 | 0,8 |
|  | 6 | 0,6 |
|  | 7 | 0,4 |
|  | 8 | 0,2 |
|  | 9 | 0 |
|  | 10 | 0 |
|  | 11 | 0 |
|  | 12 | 0 |
|  | 13 | 0 |

FIR-Filter: Eingangsfunktion - Ausgangsfunktion

Reserve-Seite: