Prüfung:		Informationstechnik 1

Termin:		Samstag, 27. Januar 1995,  8:30 - 10:30

Prüfer:			Prof. J. Walter

Hilfsmittel:		beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |
|  | 2 | 10 |
|  | 3 | 12 |
|  | 4 | 10 |
|  | 5 | 8 |
|  | Gesamt | 50 |
| Note |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

1.	Vierpoltheorie		(10 Punkte)

Zwei Vierpole (der obere vor dem unteren Vierpol) werden in Kettenschaltung verschaltet.

Zeichnen Sie den verschalteten Vierpol

Mit welchem Widerstand muß der verschaltete Vierpol abgeschlossen werden, damit der Eingangswiderstand gleich dem Abschlußwiderstand ist ? Bitte berechnen Sie diesen Widerstand.

Bild  T-Vierpol und (-Vierpol

Lösung 1:

2.	Fouriertransformation ( 10 Punkte )

Berechnen Sie die Fouriertransformierte von folgender Abbildung:

Lösung

3.	DFT  ( 12 Punkte )

Die nachfolgende Funktion wird wie dargestellt in Blöcken mit N=8 abgetastet.

Welche Frequenz hat die Grundschwingung ?

Berechnen Sie mittels der DFT für  m=0, m=1, m=2, m=3 den Betrag des Amplitudenspektrums.

Zeichnen Sie das Betragsspektrum

Erklären Sie das Ergebnis

Bild  Abgetastetes Signal

| f(n) | n |
| --- | --- |
| 0,00 | 0 |
| 0,50 | 1 |
| 0,00 | 2 |
| -0,50 | 3 |
| 0,00 | 4 |
| 0,50 | 5 |
| 0,00 | 6 |
| -0,50 | 7 |

4.	Fourierreihe ( 10 Punkte )

Berechnen Sie die Fourierreihe für die oben dargestellte periodische Funktion

Lösung:

5.	Verteilung - Amplitudenverteilung ( 8 Pkte )

Skizzieren Sie die Amplitudenverteilung des Signals im folgenden Bild.

Verwenden Sie hierzu 10 Klassen