Prüfung:		µ-Computertechnik

Termin:		Dienstag, 06.07.2004 ; 13:30-15:30

Prüfer:		Prof. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Studiengang:	_________________________

Projekt:	         _________________________

URL:	                  _________________________

Bitte überprüfen Sie, ob alle Protokolle der Projekte in den Webseiten sind, inkl. Protokoll der Projektpräsentation

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen)!

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 |  |
| 2 | 14 |  |
| 3 | 6 |  |
| 4 | 8 |  |
| 5 | 8 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg!

Bemerkungen:

# Hinweis:

Mit dem Programm „BZ“  Binaerzaehler veranschaulichen die drei LEDs der EURO_535 einen Binärzähler. Der Zähler zählt jeweils ab 0 bis 7. Es wird jede Sekunde ein neuer Wert angezeigt. 
Zur Vereinfachung werden zunächst zwei Teilprogramme programmiert:

BZ_ZEIT	Binaerzaehler Zeit – erzeugt den 1-Sekunden Takt.

BZ_ANZ	Binaerzaehler Anzeige – steuert die LEDs an

# 8051/80535 Programm „BZ_ZEIT“ (14 Punkte)	___

Entwickeln Sie ein 80535-Programm (8051-Assembler) welches mit Hilfe von TIMER 2 einen 1 Sekundentakt erzeugt. Die Periodendauer der PWM ist 50ms. Mit Taste T1 wird das Programm gestartet und mit T2 beendet. Die Interrupt-Service-Routine für Timer 2 „TIMER2_ISR“ schaltet jeweils nach genau einer Sekunde  3 LEDs ein oder aus.

- Mit welcher Zahl müssen Sie die Reload-Register laden?

- Führen Sie die wesentlichen Schritte für das Programm auf.

- Schreiben Sie das Programm in 8051-Assembler.

Lösung a:

# 8051/80535-Programm „BZ_ANZ“ (14 Punkte)	___

Schreiben Sie ein 8051-Programm welches die letzten drei Bits von Register 2 - das kontinuierlich inkrementiert wird – an den LEDs ausgibt.

Die LEDs der EURO_535 werden den Bits von Register R2 zugeordnet:

L1=R2 – Bit 0

L2=R2 – Bit 1

L3=R2 – Bit 2

Hierzu wird der Inhalt von R2 in den Akkumulator geschoben und invertiert. Danach erfolgt die Zuordnung von Bit 0 an P3.2, das Bit 1 an P3.3, das Bit 2 an P3.4.

Hilfe: Rotieren Sie den Akku über das Carry-Bit und geben Sie das Carry an dem zugehörigen Port aus.

Der Start des Programmes erfolgt mit T1.

- Welche Helligkeit an den LEDs erwarten Sie?

- Führen Sie die wesentlichen Schritte für das Programm auf.

- Schreiben Sie das Programm in 8051 Assembler.

# 8051/80535-Programm „BZ“ (6 Punkte)	___

Schreiben Sie das Programm „BZ“, indem Sie Aufgabe 1 und Augabe 2 kombinieren. Sie können die Programmteile mit Teil 1 und Teil 2 durch eine Klammer markieren und diese Teile in das Gesamtprogramm einfügen.

Prozessorwahl (8 Punkte)						___

Wählen Sie für die nachfolgenden Aufgaben den optimalen Prozessor / Controller (bzgl. Kosten - Programmieraufwand bei der angegebenen Stückzahl) aus. Bitte begründen Sie Ihre Lösung.

- Aufgabe: Balanceakt Prototyp
Auf einer runden Fläche welche in zwei Richtungen x,y geneigt werden kann, soll ein Tischtennisball balanciert werden. Hierzu müssen zwei Servomotoren angesteuert und ein Kamerasignal über V24-Schnittstelle an die Hardware weitergegeben werden.
Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an?

Prozessor / Controller:

Begründung:

- Aufgabe: 5.1-Aufnahme
Für eine 5.1 Aufnahme eines Konzertes werden gleichzeitig 7 Mikrofonsignale verstärkt und digitalisiert. 
Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an?

Prozessor / Controller:

Begründung:

- Aufgabe: U-Boot
Über zwei Servomotoren wird ein Modellbau U-Boot gesteuert. Gleichzeitig wird der Salzgehalt des Wassers gemessen, da die Funkverbindung bei Salzwasser nicht funktioniert. Der Salzgehalt wird über einen Sensor mit Spannungsausgang gemessen. Sobald der Salzgehalt über ein bestimmtes Maß ansteigt, muss das U-Boot umgehend nach oben gesteuert werden. Auch muss nach spätestens 30 Minuten gewähleistet sein, dass das U-Boot wieder an die Wasseroberfläche kommt. Es kommen maximal 3 Systeme zum Einsatz. 
Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an?

Prozessor / Controller:

Begründung:

- Aufgabe:  Chipkarte

Ein Chipkartenleser gibt digitale Signale mit TTL-Pegel aus. Für 10000 Systeme soll ein geeignetes System Karteninformationen auslesen und über eine PIN-Nummer die Öffnung einer Türe durch ein Relais auslösen.

Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an?

Prozessor / Controller:

Begründung:

5.   µ-Controller (8 Punkte, jeweils nur eine und beste Antwort) ___

1. Welcher Prozessor / Controller enthält einen Timer 2?

| a) 8080 |  |
| --- | --- |
| b) 80515 |  |
| c) 68000 |  |
| d) ADSP 2101 |  |

2. Warum wird für den Anschluß der EURO_535-Karte an ein Notebook ein USB-Umsetzer benötigt?

| a) Notebooks sind prinzipiell langsamer. |  |
| --- | --- |
| b) Die V24-Schnittstelle an Notebooks hat nicht genügend Leistung. |  |
| c) Es gibt meist keine RS232-Schnittstelle an Notebooks neuerer Bauart. |  |
| d) Damit dieKommunikation zwischen EURO_535 und Keil uVision schneller wird. |  |

3. Welche Bitkombination wählt bei Timer 0,1 den 16-Bit Counter Betrieb - TMOD?

| a) xx01 xx01 |  |
| --- | --- |
| b) xx11 xx10 |  |
| c) xx10 xx11 |  |
| d) xx00 xx01 |  |

4. Welche Datenübertragungsrate wird an USB 1.1 erreicht?

| a) 768 KBit/s |  |
| --- | --- |
| b) 128 MBit/s |  |
| c) 12 MBit/s |  |
| d) 480 MBit/s |  |

5. Welches Register bestimmt die Funktionsweise der E/A-Steuerung von Timer 2?

| a) CRCH |  |
| --- | --- |
| b) CCH2 |  |
| c) CCEN |  |
| d) TL2 |  |

6. Welcher Befehl kann mit dem Register R2 durchgeführt werden?

| a) mov @A,R2 |  |
| --- | --- |
| b) mov R2,A |  |
| c) mov A,@R2 |  |
| d) movx R2,@A |  |

7. Welche Aussagen über Datenraten von Bussen sind nicht korrekt?

| a) IEEE-1394 -> 400MBit/s |  |
| --- | --- |
| b) USB 2.0 –> 480 MBit/s |  |
| c) RS 232 -> 1 Mbit/s |  |
| d) USB 1.1 -> 12 Mbit |  |

8. Welchen Wert hat der Stackpointer nach dem Einschalten des Controllers?

| a) 0000 0111b |  |
| --- | --- |
| b) 00 |  |
| c) 030h |  |
| d) 020h |  |

9. Welche Funktion hat die ORG-Anweisung?

| a) Die Datenpointer werden initialisiert. |  |
| --- | --- |
| b) Der PC wird auf die gewünschte Programmspeicheradresse gesetzt. |  |
| c) Der Datenpointer wird auf die gewünschte Programmspeicheradresse gesetzt. |  |
| d) Der Datenspeicher wird initialisiert. |  |

10. Welche Aussage für die Bestückung von Leiterplatten ist nicht korrekt?

| a) Es kann ein beliebiger ungeregelter Lötkolben verwendet werden. |  |
| --- | --- |
| b) Das Kupfer sollte nicht direkt mit Händen angefasst werden. |  |
| c) Ein Bestückungsplatz mit Halterung für die Platine ist vorteilhaft. |  |
| d) Eine Prüfung der Versorgungsspannung auf Kurzschlüsse ist sinnvoll. |  |

11. Welcher Interruptvektor ist für Timer 1 Overflow zu verwenden?

| a) 0Bh |  |
| --- | --- |
| b) 0B |  |
| c) 27 |  |
| d) 2Bh |  |

12. Welches Bit befindet sich im bitadressierbaren Bereich des internen Datenspeichers?

| a) SBUF |  |
| --- | --- |
| b) 20H.0 |  |
| c) EXTI2 |  |
| d) 30.0B |  |

13. Was bewirkt eine HAL im Betriebssystem?

| a) Es sind direkte Zugriffe auf die Hardware möglich. |  |
| --- | --- |
| b) Hardwarezugriffe erfolgen nur über das Betriebssystem |  |
| c) Die Abkürzung steht für High ALL und versetzt den Prozessor in einen sicheren Zustand |  |
| d) Das Betriebssystem wird hierdurch multitaskingfähig |  |

14. Welche Flags werden bei Aufruf der ISR automatisch von der Hardware zurückgesetzt?

| a) TF0 |  |
| --- | --- |
| b) TF2 |  |
| c) TF0, TF1 |  |
| d) TF1 |  |

15. In welchem Speicherbereich liegt Port 1?

| a) externer Datenspeicherbereich ab 2000h |  |
| --- | --- |
| b) im SFR-Bereich externer Datenspeicher |  |
| c) im internen Datenspeicher ab 80h |  |
| d) im internen Datenspeicher unter 20h |  |

16. Was ist I2C.

| a) Der neue Intercity |  |
| --- | --- |
| b) Ein geräteinterner Bus. |  |
| c) Ein serieller Bus für Fabriken |  |
| d) Ein serieller Bus zur Vernetzung von Fernsehgeräten mit PCs |  |