Prüfung:		µ-Computertechnik - Bachelor

Termin:		Freitag, 6.07.2007; 8:30-10:00

Prüfer:		Prof. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Studiengang:	_________________________

Labor:	        _________________________

USB-Stick:	_________________________

Bitte überprüfen Sie, ob alle Protokolle des Labors in den Webseiten sind, inkl. Protokoll der Präsentation

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen)!

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23 |  |
| 2 | 11 |  |
| 3 | 11 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg!

Bemerkungen: Leeren Sie bei Prüfungsbeginn den Stick. Bitte Daten auf Festplatte + USB-Stick – Am Ende der Prüfung die Daten auf dem Stick nochmals kontrollieren und Rechner inkl. Stick am Prüfungsplatz belassen. Nach ca. 30 Minuten können Sie ihren Rechner vom Platz holen.

# 1. 8051/80535 Messeinrichtung „KLOPF1.ASM“  	23 Punkte	___

Die Klopfregelung vermeidet „klopfen“  bei verschiedenen Drezahlen und Belastungen. Ein elektronisches Gaspedal mit einem Servomotor gibt dabei die verschiedenen Stellungen des Gaspedals vor. Über eine Übersetzung werden folgende Werte ermöglicht:

| Stellung Gaspedal | Servomotor | Drehzahl |
| --- | --- | --- |
| Leerlauf | 0° | 800 U/min |
| Vollgas | 180° | 6400 U/min |

Der Servomotor mit Mechanik hat folgende Compare-Werte:
0° - F7F0h
180° - FD81h

Nunmehr sollen alle 2 Sekunden der Wert im Compare-Register von F7F0h  um 25 erhöht werden, bis der Wert FD81h erreicht wird.

Es werden die Teilprogramme entwickelt:
KLOPF1.ASM		Realisierung der Wartezeit
KLOPF_P25.ASM	Addition +25

KLOPF_M25.ASM	Subtrakion - 25

- (2P) Wieviel mal muss der Wert  im Compare-Register erhöht werden? N_C = Anzahl der Werte.

- (4P) Zeichnen Sie das Blockschaltbild für die Anlage mit folgenden Komponenten:
EURO_535, Servomotor (Bem.: Die Anlage muss für Dauerbetrieb ausgelegt sein)

- (5P) Schreiben Sie die PDL für das Programm „KLOPF1.ASM“ mit folgender Funktionalität:

Timer2 steuert einen Servomotor mit der Periodendauer von: 20ms
Stellung: 0°
Mit Hilfe des Timer2_Interrupts wird die Zeit: DELTA_T2 von 1 s realisiert. Nach einer Sekunde wird eine nop-Operation durchgeführt.

- (12P) Schreiben Sie das Programm

a)

# 2. 8051/80535 Programm „KLOPF_P25.asm“ 	11 Punkte ___

Zur Erhöhung der Drehzahl wird jeweils das Compareregister um 25 erhöht. Schreiben Sie ein Programm „KLOPF_P25“ - KLOPF_PLUS_25, welches den Wert aus dem Compareregister ausliest, um 25 erhöht und diesen Wert wieder ins Compareregister zurückschreibt.

a) Schreiben Sie die PDL

b) Schreiben Sie das Programm

# 3.  8051/80535 Programm „KLOPF_M25“	11 Punkte ___

Zur Erniedrigung der Drehzahl wird jeweils das Compareregister um 25 erniedrigt. Schreiben Sie ein Programm „KLOPF_M25“ - KLOPF_PLUS_25, welches den Wert aus dem Compareregister ausliest, um 25 erniedrigt und diesen Wert wieder ins Compareregister zurückschreibt.

a) Schreiben Sie die PDL

b) Schreiben Sie das Programm

# Text boxes

Servo

Bild: Servo am Mikrocontroller

80535