Bild 2.1. Logisches Symbol für D-Kippglied und Fotografie

Tabelle 2.1. Wahrheitstabelle D-Flip-Flop

|  | Eingänge |
| --- | --- |
|  | Ausgänge |
|  | /Set | /Reset | Clock | Daten | Q | /Q |
| L | H | X | X | H | L |
| H | L | X | X | L | H |
| L | L | X | X | H* | H* |
| H | H |  | H | H | L |
| H | H |  | L | L | H |
| H | H | L | X | kein Wechsel | kein Wechsel |
| H | H | H | X | kein Wechsel | kein Wechsel |
| H | H |  | X | kein Wechsel | kein Wechsel |

Bild 2.2. Impulsdiagramm für D-Flip-Flop (Funktion)

Bild 2.3. Verfeinertes Impulsdiagramm -Timing- für Clock von D-Flip-Flop

Tabelle 2.2. Erklärung der Abkürzungen für Timing D-Flip-Flop

Abkürz-ung

Erklärung

| englisch | Bedeutung |
| --- | --- |
| tw | time width |

Impulsbreite des Clocks, bei symmetrischem Signal dauert die Clockperiodendauer doppelt so lange wie die Impulsbreite

tPLH

tPHL

time propagation

low - high

high - low

Ausbreitungszeit des Signals. Ist die Signallaufzeit bis der Ausgang aufgrund einer Änderung des Clocks und des D-Eingangs wirksam wird

| fmax | max frequency |
| --- | --- |

Maximale Frequenz

| tr | rise time |
| --- | --- |

Anstiegszeit

tTLH

Output rise time

| low - high | Anstiegsgeschwindigkeit des Ausgangs |
| --- | --- |
| tTHL |

Output fall time

| high - low | Abfallgeschwindigkeit des Ausgangs |
| --- | --- |

Bild 2.4. Verfeinertes Impulsdiagramm für Setzen - Rücksetzen - Ausgang Q

Bild 2.5. Verfeinertes Impulsdiagramm für Daten - Clock

Tabelle 2.3. FACT Logikbausteine ( aus Datenbuch für FACT- Bausteine)

| Symbol | Parameter | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vcc | Versorgungsspannung | 4,5 | 5 | 5,5 | V |
| GND | Gleichspannungsein/-ausgang | 0 |
| Vcc | V |
| tr, tf | Typische Eingangsanstieg und -abfallzeit (4,5 V) |
| 40 |
| ns/V |
| tw | Kleinste Impulsweite für Takt - Clock | 3 |
| 5 | ns |
| fmax | Größte Taktfrequenz | 145 | 200 |
| MHz |
| tPLH | Propagation Delay Verzögerungszeit für L zu H | 3 | 5,5 | 9,5 | ns |
| tPHL | Propagation Delay Verzögerungszeit für H zu L | 3 | 6 | 10 | ns |
| tsu | Setup time, Daten für Clock | 1 |
| 3 | ns |
| th | Hold time, Clock zu Daten | -0,5 |
| 1,0 | ns |
| trec | Recovery Time, Set oder Reset Inactive Clock | -2,5 | 0 | 0 | ns |

Bild 2.6. Logisches Diagramm für 3-State-Ausgang und Fotografie

Bild 2.7. Logisches Diagramm für ein 3-State-Register

Tabelle 2.4. Wahrheitstabelle für 3-State-Register 74125

| Eingänge |
| --- |
| Ausgang |
| D | /OE | Y |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| x | 1 | Z |

Tabelle 2.5. Wahrheitstabelle für 3-State-Register 74126

| Eingänge |
| --- |
| Ausgang |
| D | OE | Y |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| x | 0 | Z |

Bild 2.8. Interner Aufbau des 3-State-Register 74F374