Bild 3.1. Logisches Symbol des 8051

Tabelle 3.1. Pin-Definitionen und Funktionen der 8051 DIL-Version

| Symbol | Pin |
| --- | --- |

Input  I

| Output O | Funktionen |
| --- | --- |
| Vss | 20 |
| O-Potential - Digitale Masse |
| Vcc | 40 |
| +5V Spannungsversorgung |
| XTAL1 | 19 |
| Eingang zum Oszillatorverstärker. Wird gebraucht, wenn ein Quarz benutzt wird. Wird mit Vss verbunden, wenn eine externe Quelle an XTAL2 benutzt wird. |
| XTAL2 | 18 |
| Ausgang vom Oszillatorverstärker. Eingang zum internen Timing-Teil. Ein Quarz oder eine externe Quelle kann benutzt werden. |
| RST/VPD | 9 | I | Reset - Ein 1-Pegel setzt den Baustein zurück. Ein kleiner, interner Pulldown-Widerstand erlaubt beim Einschalten ein Reset nur durch Zuschalten eines einfachen Kondensators. Weiterhin kann der VVPD zum Steuern von standby power verwendet werden. |
| /EA | 31 | I | Bei 0-Pegel holt der 8051 alle Instruktionen vom externen Programmspeicher. Bei 1-Pegel bis zu den Adressen 4096, d.h. die unteren 2KByte vom internen Speicher. |
| /PSEN | 29 | O | Program Storage Enable. Ist ein zum Controlbus gehöriges Signal für den externen Programmspeicherzugriff. Es wird alle 6 Oszillatorperioden aktiviert. Es bleibt auf 1-Pegel, wenn interner Programmspeicherzugriff erfolgt. |
| ALE | 30 | O | Dient zur Steuerung des externen Adresslatches für das zeitliche Demultiplexen der Daten und Adressen. Es wird alle 6 Oszillatorperioden bei externem Speicherzugriff aktiviert. |
| P0.0-P0.7 | 39-32 | I/O | Port 0 ist ein bidirektionaler open drain I/O Port. Wird auch für die Adressen und Daten verwendet bei der zweiten Betriebsart. |
| P1.0-P1.7 | 1-8 | I/O | Ist ein 8-Bit quasibidirektionaler Ein-, Ausgangsport. |
| P2.0-P2.7 | 21-28 | I/O | Ist ein 8-Bit quasibidirektionaler Ein-, Ausgangsport. In der zweiten Betriebsart stellt er die oberen acht Bit der Adressen zur Verfügung. |
| P3.0-P3.7 | 10-17 | I/O | Ist ein 8-Bit quasibidirektionaler Ein-, Ausgangsport. In der zweiten Betriebsart stellt er wichtige alternative Funktionen zur Verfügung. |

Bild 3.2. Prinzipieller Aufbau eines 8051-Ports

Bild 3.3. Datenweg: Zustand des Port-Pins lesen

Bild 3.4. Datenweg: Pin beschreiben mit Speichern

Bild 3.5. Zustand des Port-Latches lesen

Bild 3.6. Aufbau des Treiberbausteins Port 1 bis 5

Bild 3.7. Funktionsweise der FET’s im Controller

Bild 3.8. Port 0 als Adressausgang mit 0-Pegel am Ausgang

Bild 3.9. Port 0 als Adressausgang mit 1-Pegel am Ausgang

Bild 3.10. Port 0 als Datenausgang mit 0-Pegel

Bild 3.11. Port 0 als Datenausgang mit 1-Pegel am Ausgang

Bild 3.12. Port 1 als bidirektionaler Port mit internem Pull-up Widerstand

Bild 3.13. Port 2 als bidirektionaler Port mit internem Pull-up-Widerstand

Bild 3.14. Port 3 als bidirektionaler Port mit Alternate Functions

Tabelle 3.2. Alternative Funktionen an Port 3

| Port Pin | Bezeichnung | Ein-, Ausgang | Alternative Funktionen |
| --- | --- | --- | --- |
| P3.0 | RxD | Eingang | serieller Empfang |
| P3.1 | TxD | Ausgang | serielles Senden |
| P3.2 | /INT0 | Eingang | Interrupt 0 |
| P3.3 | /INT1 | Eingang | Interrupt 1 |
| P3.4 | T0 | Eingang | Timer 0 |
| P3.5 | T1 | Eingang | Timer 1 |
| P3.6 | /WR | Ausgang | externes Schreibsignal |
| P3.7 | /RD | Ausgang | externes Lesesignal |

Bild 3.15. Blockdiagramm des 8051 - 8051 A

Bild 3.16. Verfeinertes Blockdiagramm des 8051 - 8051 A

Tabelle 3.3. Verwendete Abkürzungen im verfeinerten Blockbild des 8051

| Abkürzung | Bedeutung engl. | Erklärung |
| --- | --- | --- |
| RAM | Random Access Memory | Schreib- und Lesespeicher |
| ROM | Read Only Memory | Nur-Lesespeicher |
| PCH | Program Counter High Byte | Programmzähler höherwertiges Byte |
| PCL | Program Counter Low Byte | Programmzähler niederwertiges Byte |
| DPH | Data Pointer High Byte | Adresszeiger auf externen Datenspeicher höherwertiges Byte |
| DPL | Data Pointer Low Byte | Adresszeiger auf externen Datenspeicher niederwertiges Byte |
| IE | Interrupt Enable | Register für Unterbrechungsfreigabe |
| IP | Interrupt Priority | Register für Unterbrechungspriorität |
| SCON | Serial Control | Register für Einstellungen des seriellen Interface |
| SBUF | Serial Buffer | Speicher für Senden |
| SBUF | Serial Buffer | Speicher für Empfangen |
| TCON | Timer Control | Zeitgeber Kontrolle |
| TMOD | Timer Mode | Register für Zeitgebereinstellungen - Betriebsart |
| TL0, TH0 | Timer 0 Low Byte, Timer 0 High Byte | Low Byte, High Byte von Zeitgeber 0 |
| TL1, TH1 | Timer 1 Low Byte, Timer 1 High Byte | Low Byte, High Byte von Zeitgeber 1 |
| /EA | External Address | Bei Low-Pegel wird auf die externen Adressen zugegriffen |
| ALE | Address Latch Enable | Signal für Übernahme der zeitgemultiplexten Adressen |
| /PSEN | Program Storage Enable | Signal für Zugriff auf externen Programmspeicher |
| RST / VPD | Reset / Stand By Power | Rücksetzen des Prozessors / Leistungsversorgung |

Tabelle 3.4. Port 3 Alternative Funktionen

| Pin | Bedeutung |
| --- | --- |
| RxD | serieller Empfang |
| TxD | serielles Senden |
| /INT0 | Interrupt 0 |
| /INT1 | Interrupt 1 |
| T0 | Timer 0 |
| T1 | Timer 1 |
| /WR | externes Schreibsignal |
| /RD | externes Lesesignal |

Bild 3.17. Klassischer Aufbau eines Digitalrechners

Bild 3.18. Verfeinertes Blockdiagramm des 8051 mit Zuordnungen zu den Einheiten eines Digitalrechners

Bild 3.19. 80C535 Erweiterungen

Bild 3.20. 80C515 / 80535 Blockdiagramm (grau - zum 8051 zusätzliche Einheiten)