Bild 3.21. Adressbereiche 8051 mit den Befehlen zum Ansprechen

Bild 3.22. Von-Neumann-Architektur           Bild 3.23. Harvard-Architektur

| /PSEN | /RD | /OE |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Tabelle 3.5./PSEN und /RD 																	verknüpft

Bild 3.24. Erzeugen der Von-Neumann-Architektur

Bild 3.25. Bedeutung der Signalformen

Bild 3.26. Prinzip für Lesen des Programmspeichers

Bild 3.27. Programmspeicher lesen ohne Multiplex-Verfahren

Bild 3.28. Programmspeicher lesen vereinfacht

Bild 3.29. Blockbild für einfache Timingberechnungen

Bild 3.30. Programmspeicher Lesezugriff vollständig

Bild 3.31. Zeitbedingungen für EPROM und 80C535 in einem Signal-Zeit-Diagramm

Tabelle 3.6. Timing-Werte für Controller 80C535 und EPROM

| Symbol | Parameter |
| --- | --- |

min

12MHz

max

12MHz

Ein-

| heit |
| --- |
| (tACC) | Access time Eprom |
| 250 | ns |
| TAVIV | Adress to valid instruction in |
| 302 | ns |
| (tCE) | /CE to Output Valid |
| 250 | ns |
| TLLIV | ALE to valid instruction in |
| 233 | ns |
| (tOE) | /OE To Output Valid |
| 70 | ns |
| TPLIV | /PSEN to valid instruction in |
| 150 | ns |
| (tDF) | Output in High-Z |
| 60 | ns |
| TPXIZ | Input instruction float after /PSEN |
| 63 | ns |

Bild 3.32. Vor und nach der Adreßspiegelung

Bild 3.33. Zustand nach dem Einschalten oder Reset

Bild 3.34. Zustand bei Zugriff auf Adresse > 8000H

Bild 3.35. Funktionsweise - Timing für Adressumschaltung (nicht zeitgetreu)

Bild 3.36. Blockbild für Timingberechnungen am RAM

Bild 3.37. Signal-Zeit Diagramm für Datenspeicher lesen am 80C535

Tabelle 3.7. Wichtigste Timing-Werte für Controller 80C535 externer Datenspeicher lesen (Datenbuch Siemens 80C535 )

| Symbol | Parameter |
| --- | --- |

min

12MHz

max

12MHz

Ein-

| heit |
| --- |
| TAVDV | Adress to valid data in |
| 585 | ns |
| TLLDV | ALE to valid data in |
| 517 | ns |
| TRLDV | /RD to valid data in |
| 252 | ns |
| TRHDZ | DATA float after /RD |
| 97 | ns |

Tabelle 3.8.	Wichtigste Timing-Werte für den RAM-Speicher 55257 AFL-10 (Baugleich mit 62256A-10L) sind ( Daten-	buch Toshiba MOS Memory)

| Symbol | Parameter | min | max | Einheit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (tACC) | Access time RAM |
| 100 | ns |
| (tCE) | /CE to Output Valid |
| 100 | ns |
| (tOE) | /OE To Output Valid |
| 50 | ns |
| (tOD) | Output in High-Z |
| 50 | ns |

Bild 3.38. Schaltungsteil zur Erzeugung der Von-Neumann-Architektur

Bild 3.39. Zustand bei Zugriff auf Adresse > 8000h

Bild 3.40. Signal-Zeit-Diagramm für Datenspeicher schreiben am 80C535

Tabelle 3.9.	Wichtigste Timing-Werte für Controller 80C535 externer Datenspeicher schreiben (Datenbuch Siemens 	80C535 )

| Symbol | Parameter |
| --- | --- |

min

12MHz

max

| 12MHz | Einheit |
| --- | --- |
| TAVWL | Adress valid to /WR |
| 203 | ns |
| TLLWL | ALE to /WR or /RD | 200 | 300 | ns |
| TQVWH | Data setup before /WR | 288 |
| TWHQX | Data hold after /WR | 13 |

Tabelle 3.10.	Wichtigste Timing-Werte für den RAM-Speicher 55257 AFL-10 schreiben (Baugleich mit 62256A-10L)  sind 	(Datenbuch Toshiba MOS Memory):

| Symbol | Parameter |
| --- | --- |

min

max

|  | Einheit |
| --- | --- |
| (tWC) | Write Cycle Time | 100 |
| ns |
| (tCW) | Chip Selection to End of Write | 90 |
| ns |
| (tDS) | Data Set up Time | 40 |
| ns |
| (tDH) | Data Hold Time | 0 | 0 | ns |