Tabelle 4.6. Assembler Controls

| Control | Default | Abbreviation; Abkürzung | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |

[ { _ MOD51 } ] *

| [ { _ NOMOD51 } ] * | MOD51 | - |
| --- | --- | --- |

Mit MOD51 benutzt der Assembler die SFR- und Bitsymbole des SAB8051. NOMOD51 unterdrückt die Standardsymbole des 8051 und gibt dem Assembler die Symbole bekannt, die mit der Include-Datei.PDF eingebunden werden.

| Dieser Befehl ist bei Derivaten des SAB 8051 notwendig. |
| --- |
| [ { _ DATE (<date>) } ] * | DATE () | DA | Text aus max. 9 Zeichen wird im Seitenkopf als Überschrift ausgegeben |

[ { _ DEBUG } ] *

| [ { _ NODEBUG } ] * | NODEBUG | DB / NODB | Aufnahme bzw. Unterdrückung der Symboltabelle in die Objektcodedatei für das symbolische Testen mit dem ETA |
| --- | --- | --- | --- |
| [ { _ EJECT } ] | no EJECT | EJ | Papiervorschub auf Formularanfang |

[ { _ ERRORPRINT [ (<file>) ] } ] *

| [ { _ NOERRORPRINT } ] * | NOERRORPRINT | EP / NOEP | Angabe einer Datei, in der die Fehlermeldungen zusätzlich zur List-Datei abgelegt werden. Standarddatei ist :CO: |
| --- | --- | --- | --- |
| [ { _ GEN } ] |
| GE | Generieren der Makro-Definition, der Makroaufrufe und der Makroexpansionen in der List-Datei |
| [ { _ GENONLY } ] | GENONLY | GO | Generieren von ausschließlich Makroexpansionen in der List-Datei, so als ob die Expansion Teil des Quellenprogramms wäre |
|  | [ { _ NOGEN } ] |
| NOGE | Generieren der Makro-Definitionen, der Makroaufrufe, aber nicht der Expansionen in der List-Datei |
| [ { _ INCLUDE (<file>9) } ] | no INCLUDE | IC | Einfügen des Primärprogramms der Datei <file> |

[ { _ LIST } ]

| [ { _ NOLIST } ] | LIST | LI / NOLI | Erstellen bzw. Unterdrücken einer Übersetzungsliste |
| --- | --- | --- | --- |

[ { _ MACRO

[ (<memory percent>) } ] *

| [ { _ NOMACRO } ] * | MACRO (50) | MR / NOMR | Auswerten und Expandieren von Makro-Aufrufen (bzw. keine Auswertung und Expansion bei NOMACRO). Prozentuale Zuweisung des verfügbaren Speichers |
| --- | --- | --- | --- |

| Control | Default | Abbreviation; Abkürzung | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |

[ { _ OBJECT (<file>) } ] *

| [ { _ NOOBJECT } ] * | OBJECT (<source file.OBJ>) | OJ / NOOJ | Erstellung bzw. Unterdrückung einer Objektcodedatei |
| --- | --- | --- | --- |
| [ { _ PAGELENGTH (<n>) } ] * | PAGELENGTH (60) | PL | Einstellung der Anzahl der Zeilen pro Seite (minimal 10, maximal 65535) |
| [ { _ PAGEWIDTH (<n>) } ] * | PAGEWIDTH (120) | PW | Einstellung der Anzahl der Zeichen pro Zeile (72 <= n <= 132) |

[ { _ PAGING } ] *

| [ { _ NOPAGING } ] * | PAGING | PI / NOPI | Aufteilung bzw. Nichtaufteilung der Übersetzungsliste in Seiten mit Überschrift |
| --- | --- | --- | --- |

[ { _ PRINT (<ffile>) } ] *

| [ { _ NOPRINT } ] * | PRINT (<source file.LST>) | PR / NOPR | Erstellung bzw. Unterdrückung einer Übersetzungs-listendatei |
| --- | --- | --- | --- |

[ { _ REGISTERBANK (<n> [...]) } ] *

| [ { _ NOREGISTERBANK } ] * | REGISTERBANK (0) | RB / NORB | Reservierung der benutzten Registerbänke im Programm Modul. Mit NORB wird keine Registerbank reserviert |
| --- | --- | --- | --- |
| [ { _ RESTORE } ] | no RESTORE | RS | Wiederaktivierung der zuletzt sichergestellten Steuer-parameter LIST, GEN |
| [ { _ SAVE } ] | no SAVE | SA | Sicherstellen der augenblicklichen Zustände der Steuerparameter LIST, GEN |

[ { _ SYMBOLS } ] *

| [ { _ NOSYMBOLS } ] * | SYMBOLS | SB / NOSB | Aufnahme bzw. Unterdrückung der Symboltabelle in die Übersetzungsdatei |
| --- | --- | --- | --- |
| [ { _ TITLE ('<string>') } ] | no TITLE | TT | Ausgabe der Zeichenfolge <string> in der Über-setzungszeile (max. 60 Zeichen) einer jeden Seite der List-Datei |
| [ { _ WORKFILES (ddd[, ddd]) } ] * | same drive as source file | WF | Zuweisung Laufwerke für temporäre Arbeitsdateien des Assemblers |

[ { _ XREF } ] *

| [ { _ NOXREF } ] * | NOXREF | XR / NOXR | Aufnahme bzw. Unterdrückung der Symbol-Querverweisliste in die Übersetzungsdatei |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 4.8. Special Function Register nach funktionellen Gruppen

| Block | Symbol | Register | Adresse | Wert nach Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU | ACC | Akkumulator | 0E0H1) | 00H |
|  | B | Hilfsregister B | 0F0H1) | 00H |
|  | DPTR |

Datenzeiger, High Byte

Low Byte

83H

| 82H | 0000H |
| --- | --- |
|  | PSW | Programm-Status-Wort | 0D0H1) | 00H |
|  | SP | Stapel-Zeiger | 81H | 07H |
|  | PC | Programm-Zähler |
| 0000H |
| Interrupt | IE | Interrupt-Freigabe | 0A8H1) | 00H |
| System | IP | Interrupt-Priorität | 0B8H1) | 00H |
| Ports | P0 | Port 0 | 80H1) | 0FFH |
|  | P1 | Port 1 | 90H1) | 0FFH |
|  | P2 | Port 2 | 0A0H1) | 0FFH |
|  | P3 | Port 3 | 0B0H1) | 0FFH |
| Serielle | SCON | Serielle Port Kontrolle | 098H1) | 00H |
| Schnittstelle | SBUF | Serielle Ein-/ Ausgangspuffer | 99H | undefined |

| Block | Symbol | Register | Adresse | Wert nach Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Timer 0/ | TCON | Zeitgeberkontrolle | 88H1) | 00H |
| Timer 1 | TMOD | Zeitgebermodus | 89H | 00H |

TH0,

| TL0 | Zählerinhalt Zeitgeber 0 |
| --- | --- |

8CH

| 8AH | 0000H |
| --- | --- |

TH1,

| TL1 | Zählerinhalt Zeitgeber 1 |
| --- | --- |

8DH

| 8BH | 0000H |
| --- | --- |
| 80535-Erweiterung |
| Interrupt | IEN0 | Interrupt-Freigabe-Register 0 | 0A8H1) | 00H |
| System | IEN1 | Interrupt-Freigabe-Register 1 | 0B8H1) | 00H |
|  | IP0 | Interrupt Priorität Register 0 | 0A9H | 00H |
|  | IP1 | Interrupt Priorität Register 1 | 0B9H | XX00 0000B3) |
|  | IRCON | Interrupt Anforderung Kontrolle | 0C0H1) | 00H |
|  | TCON2) | Zeitgeber 1 Kontrolle | 88H1) | 00H |
|  | T2CON2) | Zeitgeber 2 Kontrolle | 0C8H1) | 00H |

| Block | Symbol | Register | Adresse | Wert nach Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ports | P4 | Port 4 | 0E8H1) | 0FFH |
|  | P5 | Port 5 | 0F8H1) | 0FFH |
|  | P6 | Port 6, Analog/Digital Input | 0DBH |
|  | Power Sav-ing Mode | PCON |

Energiespar-Modus

| Power Control Register | 87H | 00H |
| --- | --- | --- |

Serielle

| Schnittstelle | ADCON | A/D Wandlung, aber hier 7. Bit BD Baudrate 4800/9600 | 0D8H1) | 00H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PCON2) | Power Control, aber hier 7. Bit SMOD Baudrate verdoppelt | 87H | undefined |
| Compare/ | CCEN | Vergleich Übernahme Freigabe | 0C1H | 00H |

Capture

-Unit

CCH1

| CCL1 | Vergleich Übernahme Register 1 |
| --- | --- |

0C3H

| 0C2H | 00H |
| --- | --- |
| (CCU) |

CCH2

| CCL2 | Vergleich Übernahme Register 2 |
| --- | --- |

0C5H

| 0C4H | 00H |
| --- | --- |

| Block | Symbol | Register | Adresse | Wert nach Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CCH3

| CCL3 | Vergleich Übernahme Register 3 |
| --- | --- |

0C7H

| 0C6H | 00H |
| --- | --- |

CCH4

| CCL4 | Vergleich Übernahme Register 4 |
| --- | --- |

0CFH

| 0CEH | 00H |
| --- | --- |

CRCH

CRCL

Vergleich /Lade/Übernahme

Register

0CBH

| 0CAH | 00H |
| --- | --- |

TH2

| TL2 | Zählerinhalt Zeitgeber 2 |
| --- | --- |

0CDH

| 0CCH | 0000H |
| --- | --- |
|  | T2CON | Zeitgeberkontrolle 2 | 0C8H1) | 00H |
| A/D | ADCON | A/D-Wandler Kontrolle | 0D8H1) | 00H |
| Wandler | ADDAT | A/D-Wandler Datenregister | 0D9H | 00H |
|  | DAPR | D/A-Wandler Kontrolle | 0DAH | 00H |

Tabelle 4.7. Program Status Word - Programm - Status - Wort

| Abkürzung |
| --- |
| Adresse | Bedeutung |
| CY | BIT | 0D7H | Carry flag |
| AC | BIT | 0D6H | Auxiliary carry flag for BCD operations |
| F0 | BIT | 0D5H | General purpose user flag |
| RS1 | BIT | 0D4H | register bank select bits (00 - Bank 0; 01 Bank 1) |
| RS0 | BIT | 0D3H | register bank select bits (10 - Bank 2; 11 Bank 3) |
| OV | BIT | 0D2H | Overflow flag |
| F1 | BIT | 0D1H | General purpose user flag |
| P | BIT | 0D0H | Parity flag. wird bei jeder Instruktion gesetzt, rückgesetzt, ODD-EVEN von Akkumulator |

Tabelle 4.9. Wichtige Schreibweisen und Bedeutungen für die Befehle

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| #data | Daten sind in der Instruktion codiert - # = Zahl |
| data addr | Speicheradresse innerhalb des Chips |
| Rr | 0 r 7 Allgemein verwendbares Register der Registerbänke |
| @Rr | 0 r 1 indirekt adressierbares Register der Registerbänke |
| code addr |

16-Bit-Adresse decodiert als:

volle 16-Bit-Adresse

11-Bit-Seitenadresse

| 8-Bit relativer Offset |
| --- |
| A | Akkumulator |
| C | Carry Flag |
| bit addr | Bit-Adresse auf dem Chip |
| / bit addr | Complementierter Inhalt der Bit-Adresse |
| DPTR | Datenzeiger ( Data Pointer ) |
| PC | Programmzähler ( Program Counter ) |
| AB | Register Paar |

Tabelle 4.10. Registerinhalte nach RESET mit Übersetzung

| Register | Register | Symbol | Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| Accumulator | Akkumulator | ACC | 00H |
| Multiplicationsregister - | Hilfsregister B | B | 00H |
| Data Pointer | Datenzeiger | DPTR | 0000H |
| Interrupt Enable | Interrupt Freigabe | IEN0, IEN1 | 00H |
| Interrupt Priority | Interrupt Priorität | IP0, IP1 | 00H |
| Port 0 | Port 0 | P0 | 0FFH |
| Port 1 | Port 1 | P1 | 0FFH |
| Port 2 | Port 2 | P2 | 0FFH |
| Port 3 | Port 3 | P3 | 0FFH |
| Program Counter | Programm Zähler | PC | 0000H |
| Program Status Word | Programm Status Wort | PSW | 00H |
| Serial Port Control | Serielle Port Kontrolle | SCON | 00H |
| Serial I/O-Buffer | Serielle Ein-/ Ausgangspuffer | SBUF | undefined |
| Stack Pointer | Stapel-Zeiger | SP | 07H |
| Timer Control | Zeitgeberkontrolle | TCON | 00H |
| Timer Mode | Zeitgebermodus | TMOD | 00H |
| Timer 0 Counter | Zählerinhalt Zeitgeber 0 | TH0,TL0 | 0000H |
| Timer 1 Counter | Zählerinhalt Zeitgeber 1 | TH1,TL1 | 0000H |

| Register | Register | Symbol | Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| 80535-Erweiterung | 80535-Erweiterung |
| Timer 2 Control | Zeitgeber 2 Kontrolle | T2CON | 00H |
| Timer 2 Counter | Zählerinhalt Zeitgeber 0 | TH2,TL2 | 0000H |
| Interr. Request Reg. | Interrupt Anforderung | IRCON | 00H |
| Interrupt Control Reg. | Interrupt Kontrollregister | IRCON | 00H |
| Comp. Capture Reg. 1 | Vergl. Übern. Reg. 1 | CCH1,CCL1 | 00H |
| Comp. Capture Reg. 2 | Vergl. Übern. Reg. 2 | CCH2,CCL2 | 00H |
| Comp. Capture Reg. 3 | Vergl. Übern. Reg. 3 | CCH3.CCL3 | 00H |
| Comp./Rel./Capture | Vergl. /Lade/Übern. Reg. | CRCH,CRCL | 00H |
| Timer 2 Control Reg. | Zeitgeberkontrolle 2 | T2CON | 00H |
| A/D-Conv. Contr. Reg. | A/D-Wandler Kontrolle | ADCON | 00H |
| D/A Conv. Progr. Reg. | D/A-Wandler Kontrolle | DAPR | 00H |
| Power Control Reg. | Versorgungs-Kontrolle | PCON | 00H |
| Comp./capture enable | Vergl.-Übern. Freigabe | CCEN | 00H |
| A/D conv. data Register | A/D-Wandler Datenreg. 8 | ADDAT | 00H |

PCON BITS  - Power Control Bits

|  | 87H | SMOD | PDS | IDLS | - | GF1 | GF0 | PDE | IDLE | PCON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Diese Bits werden nicht für den Stromsparmodus verwendet |
| --- | --- |

Tabelle 4.11. PCON BITS Power Control Bits

| Bit | Funktion |
| --- | --- |
| PDS | Power Down Start Bit. Wird dieses Bit gesetzt, ist dies der letzte Befehl, bevor in den Stromsparmodus umgeschaltet wird. |
| IDLS |

IDLS Start Bit

| Wird dieses Bit gesetzt, ist dies der letzte Befehl, bevor in den IDLE-Mode (nur CPU ohne Takt) umgeschaltet wird. |
| --- |
| GF1 | Bit zur allgemeinen Verwendung |
| GF0 | Bit zur allgemeinen Verwendung |
| PDE | Power Down Enable. Ermöglicht bei "1" den Stromsparmodus |
| IDLE | Idle mode Enable bit. Ermöglicht bei "1" den IDLE-Mode |

IEN0 Interrupt Enable 0 / Interrupt 0 Freigabe-Register, bitadressierbar

| 0A8H | EAL | WDT | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 | IEN0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Wird nicht für Watchdog verwendet |
| --- | --- |

Tabelle 4.12. IEN0 Interrupt 0 Control Bits

| Bit | Funktion |
| --- | --- |
| WDT |

"0" Externer Interrupt 0 gesperrt

"1" Erzeugt ein Zurücksetzen des Watchdog Timers. Muß unmittelbar vor SWDT gesetzt werden, um ein unbeabsichtigtes Rücksetzten zu vermeiden.

IEN1 Interrupt Enable 1 / Interrupt 1 Freigabe-Register, bitadressierbar

| 0A9H | - | WDTS | IP0.5 | IP0.4 | IP0.3 | IP0.2 | IP0.1 | IP0.0 | IP0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Wird nicht für Watchdog verwendet |
| --- | --- |

Tabelle 4.13. IEN1 Interrupt 0 Control Bits

| Bit | Funktion |
| --- | --- |
| WDTS |

Watchdog timer status flag

"1" wird durch Hardware bei Start des Watchdog Timers erzeugt. Kann durch Software ausgelesen werden.