MCS-51 MACRO ASSEMBLER    EIN_AUS                                               04/09/94   PAGE    1

DOS 6.20 (038-N) MCS-51 MACRO ASSEMBLER, V2.2

OBJECT MODULE PLACED IN C:\8051\ENTW_ASM\EIN_AUS\EIN_AUS.OBJ

ASSEMBLER INVOKED BY:  C:\8051\ASM51.EXE C:\8051\ENTW_ASM\EIN_AUS\EIN_AUS.ASM ERRORPRINT(FEHLER)

LOC  OBJ            LINE     SOURCE

1     $ title (EIN_AUS)

2     $debug

3     ;Einfaches Programm zum Ein- Ausschalten einer Leuchte

4     ;Taster 1 Einschalten, Taster 2 Ausschalten

5     ;Taster 3 Programm beenden

7     CSEG AT 0H              ;Legt absolute

;Codesegmentadresse auf 0h

0000 020100            8     ljmp ANFANG

9

0100                  10     ORG 100H                ;Programmstart bei 100H

11

12     ANFANG:

0100 309108           13     jnb P1.1,LICHT_EIN      ;Schalter 1 betaetigt ?

0103 309209           14     jnb P1.2,LICHT_AUS      ;Schalter 2 betaetigt ?

0106 30930A           15     jnb P1.3,PROGRAMM_ENDE  ;Programmende

0109 2100             16     ajmp ANFANG        ;Springe zur Adresse Anfang

17

18     LICHT_EIN:

010B C2B2             19     clr P3.2                ;Licht einschalten

010D 2100             20     ajmp Anfang             ;Springe zur Adresse Anfang

21

22     LICHT_AUS:

010F D2B2             23     setb P3.2               ;Licht ausschalten

0111 2100             24     ajmp Anfang             ;Springe zur Adresse Anfang

25

26     PROGRAMM_ENDE:

0113 028000           27     ljmp 8000H              ;Monitoreinsprung

28     end

SYMBOL TABLE LISTING

------ ----- -------

N A M E        T Y P E   V A L U E       A T T R I B U T E S

ANFANG. . . .  C ADDR    0100H   A

LICHT_AUS . .  C ADDR    010FH   A

LICHT_EIN . .  C ADDR    010BH   A

P1. . . . . .  D ADDR    0090H   A

P3. . . . . .  D ADDR    00B0H   A

PROGRAMM_ENDE  C ADDR    0113H   A

REGISTER BANK(S) USED: 0

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND

Bild 4.17. Inhalt der EIN_AUS.LST-Datei